## Slide 1: DC Elektromotor
Marek Chyra 1.B

## Slide 2: Obsah
Typy jednosmerného (DC) elektromotora
Motor s permanentnými magnetmi
Sériový elektromotor
Derivačný (paralelný) motor

## Slide 3: Typy jednosmerného (DC) elektromotora
S permanentnými magnetmi
S elektromagnetmi
Sériový motor
Derivačný motor (paralelný)
Sériovo-paralelný motor

## Slide 4: Motor s permanentnými magnetmi
je najjednoduchším motorom na jednosmerný prúd
Jeho stator je tvorený permanentným magnetom
Rotor tvorí elektromagnet
Elektrický prúd je do cievok rotora privádzaný cez komutátor, čo je vlastne rotačný prepínač. Jeho úlohou je meniť polaritu elektrického prúdu a tým aj polaritu magnetického poľa prechádzajúceho cievkami
Počet prepínacích plôšok komutátora zodpovedá počtu cievok (najmenej dve)
Vzhľadom na to, že výkon motora je závislý od veľkosti permanentného magnetu sa takáto konštrukcia používa len pre malé elektromotory
Využitie je na pohon ventilátorov používaných pri chladení v elektrotechnike, modelárske motorčeky pre pohon hračiek a pod.
Výhodou motora s permanentným magnetom je možnosť meniť smer otáčania zmenou polarity napájania

## Slide 5: Sériový elektromotor
Keďže pre väčšie motory by bol potrebný rozmerný (a drahý) permanentný magnet, tak namiesto neho sa pre statory väčších elektromotorov používa elektromagnet
Pokiaľ je vinutie spojené s vinutím rotora do série, hovoríme o sériovom elektromotore
Tento typ elektromotoru má točivý moment nepriamo úmerný otáčkam, čo znamená, že stojaci elektromotor má veľký točivý moment
Tento efekt sa preto využíva predovšetkým v dopravných strojoch a pri elektrickom pohone dopravných prostriedkov

## Slide 6: Derivačný (paralelný) motor
Derivačný elektromotor má elektromagnet statora napájaný paralelne s vinutím rotora
Otáčky tohto motora sú menej závislé od záťaže elektromotora
Navyše je možné prúd statora samostatne regulovať
Preto sa tento typ motora používa v strojoch, kde sú požadované rovnomerné otáčky

## Slide 7: Ďakujem za pozornosť

## Slide 8: Zdroje
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
https://youtu.be/CWulQ1ZSE3c
https://youtu.be/LAtPHANEfQo